## Slide 1
讲授： 畅福善
电话：13700594285
运城学院物理与电子工程系
单片机应用系统实验指导二

## Slide 2
1、实验器件准备
2、实验目的
3、实验项目
4、硬件设计
5、软件设计
6、拓展创新
【实验二 独立式按键识别项目的设计】
单片机应用系统实验指导二

## Slide 3
单片机应用系统实验指导二
（1）硬件条件
1）实验电路板一套（实验板一块、USB线一条、转换板一块、STC15F2K60S2转换板1块）
2）PC机或笔记本电脑一台
（2）软件条件
1）美国Keil软件公司针对51单片机的开发系统Keil uVision2（V2.38a）一个
2）中国宏晶公司STC单片机下载编程或烧录软件STC-ISP(V6.86Q)一个
3）澳大利亚Altium公司原理图绘制软件Protel99se(V6.04) 一个
4）英国Labcenter electronice公司仿真软件proteus(V8.6)一个
1、实验器件准备

## Slide 4
单片机应用系统实验指导二
（1）培养目标
1）掌握按键工作原理
2）掌握按键(开关)的去抖原理
3）掌握独立按键(开关)的识别方法
4）掌握C语言的独立按键编程方法
5）掌握加减法计数的原理及编程方法
6）掌握C51的软件设计方法
2、实验目的
Keil软件
中国宏晶公司STC单片机
烧录软件STC-ISP

## Slide 5
返回
3、实验项目
单片机应用系统实验指导二
（1）具体编程任务
1）基本编程任务完成之一
①利用四个按键中的任何一个按键，通过两次按键触发实现8路指示灯的任何一个亮灭过程，即第一次按键，控制一个指示灯亮，再按一次相同按键，指示灯灭；
②利用单个按键(开关)实现一个10进制（或不超过100的N进制）计数器计数，内部计数值送8路LED显示（BCD码），当计数值大于5时控制8路LED中的最高一个指示灯亮（声光报警），计数超过10时归零重复循环；
③利用两个按键(开关)，实现一个10进制加减计数，其中一个按键实现加法计数，另一个按键实现减法计数，注意当计数器>=10时保持为9，小于零时保持为零。
2）编程进阶任务
①完成一键多功能设计（参照实验指导书实验九）；完成实验1的花色控制。即当计数器为1时，完成一个指示灯的闪烁显示，当计数器为2时，完成多个灯的闪烁，以此类推，完成多个花色显示，最后完成重复显示。
②增加键盘音；

## Slide 6
返回
3、实验项目
单片机应用系统实验指导二
（3）实验步骤
1）第一步，建立项目工作文件夹；
2）第二步，在软件设计文件夹中创建keil项目；
3）第三步，选择单片机硬件环境（CPU型号选择），采用代用或STC；
4）第四步，新建项目程序主文件，并另存为main_led.c；
5）第五步，添加主程序文件到项目；
6）第六步，设置编译环境（CPU晶振修改与16进制机器代码创建勾选）；
7）第七步，编译调试程序
8）第八步，下载测试应用（ISP方式）
2、软件设计
（1）按键识别程序（实现单次按键识别，程序去抖动）
（2）实现按键计数（计数器的设计）
（3）实现按键计数对最大值控制（N进制计数器）
（4）按键显示程序设计（BCD码显示）
（5）去抖动程序设计（10ms延时程序）

## Slide 7
返回
（4）实验二独立式按键识别项目的设计---硬件设计
硬件设计内容如下
1）单片机为核心的控制系统
电源电路、单片机电路、晶振电路、复位电路
2）输出显示系统（输出）
指示灯电路，利用8个LED发光二极管作为显示用指示灯
3）输入系统
1个按键实现按键识别（利用第一个独立按键，连接在P34）
单片机应用系统实验指导二

## Slide 8
开始
结束
置循环计数变量初值
循环体
循环计数变量增或减
循循环条件判断？
语句
trus
false
（5）实验一LED闪烁灯项目设计---软件设计
开始
结束
初始化输入IO口
循有键按下？
延时10ms去抖动
的确有键按下？
按键执行语句
等待按键弹起
false
false
trus
trus
单片机应用系统实验指导二

## Slide 9
1）程序设计说明部分
2）预处理部分
3）函数声明部分
4）全局变量定义
5）主函数
6）工程循环函数
7）子函数
8）中断服务函数
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//设计项目:模拟开关控制指示灯设计实验 //
//设 计 人:畅福善 //
//设计时间:2014.4.27 //
//设计说明:设计一个开关，计数器， 实现一8个LED指示灯显示 //
//硬件连接条件:1、单片机P1.0~P1.7依次连接第1~8个LED指示灯 //
// 2、4个模拟开关依次连接到P3.4,P3.5,P4.2,P4.4 //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#include <STC15F2K60S2.H>
（6）编程-主要函数编程说明
程序设计说明
预处理--加载单片机硬件信息
单片机应用系统实验指导二

## Slide 10
1）程序设计说明部分
2）预处理部分
3）函数声明部分
4）全局变量定义
5）主函数
6）工程循环函数
7）子函数
8）中断服务函数
////////函数说明////////
void delay10ms(void); //延时10ms的子程序//
void key(void); //按键函数
void display(void); //显示函数
////////变量说明////////
sbit L1=P1^0;//////定义第1个指示灯的名称为L1
sbit L2=P1^1;//////定义第2个指示灯的名称为L2
sbit L3=P1^2;//////定义第3个指示灯的名称为L3
sbit L4=P1^3;//////定义第4个指示灯的名称为L4
sbit L5=P1^4;//////定义第5个指示灯的名称为L5
sbit L6=P1^5;//////定义第6个指示灯的名称为L6
sbit L7=P1^6;//////定义第7个指示灯的名称为L7
sbit L8=P1^7;//////定义第8个指示灯的名称为L8
//按键定义
sbit key_1=P3^4;//////定义第1个按键为KEY_1
sbit key_2=P3^5;//////定义第1个按键为KEY_2
sbit key_3=P3^6;//////定义第1个按键为KEY_3
sbit key_4=P3^7;//////定义第1个按键为KEY_4
（6）编程-主要函数编程说明
函数说明
指示灯重定义
按键重定义
单片机应用系统实验指导二

## Slide 11
1）程序设计说明部分
2）预处理部分
3）函数声明部分
4）全局变量定义
5）主函数
6）工程循环函数
7）子函数
8）中断服务函数
void main(void) //主程序//
{
/////////初始化区////////////////
P3=0xff;/////初始化P3口准备读取按键（按键输入）
while(1) //进入循环//以下为无限循环程序区
{
key(); //调用按键函数//
display(); //调用显示函数//
}
}
（6）编程-主要函数编程说明
主函数
按键I/O口初始化
按键函数
显示函数
单片机应用系统实验指导二

## Slide 12
1）程序设计说明部分
2）预处理部分
3）函数声明部分
4）全局变量定义
5）主函数
6）工程循环函数
7）子函数
8）中断服务函数
/////////////////按键函数//////////////////////////////////
void key(void) //按键函数
{
if(key_1==0)/////////如果按键按下
{
delay10ms();///////延时10ms
if(key_1==0)///////按键的确按下
{
count++;///////按键计数器计数
if(count>=16){count=0;}//////控制计数器最大值;16即为16进制;20即为20进制;但最大计数255，因为count定义的是unsigend char
while(key_1==0){;}///////按键等待抬起
}
}
}
（6）编程-主要函数编程说明
（4）按键显示程序设计（BCD码显示）
按键识别函数
按键去抖动延时函数
计数器
计数器控制--进制处理
等待弹起
单片机应用系统实验指导二

## Slide 13
1）程序设计说明部分
2）预处理部分
3）函数声明部分
4）全局变量定义
5）主函数
6）工程循环函数
7）子函数
8）中断服务函数
///////////////////////////////////////////////////
//函数名称:void display(void)
//函数功能:显示函数
//入口参数:
//出口参数:
//函数说明:
///////////////////////////////////////////////////
void display(void) //显示函数
{
//////////////持续显示程序/////////////////////////////
P1=~count;///////将计数值送P0口利用LED指示灯以BCD码（8421码）显示
}
（6）编程-主要函数编程说明
BCD码显示函数
计数器值---全局变量
指示灯亮灭取反---为了观察
指示灯外部连接
单片机应用系统实验指导二

## Slide 14
1）程序设计说明部分
2）预处理部分
3）函数声明部分
4）全局变量定义
5）主函数
6）工程循环函数
7）子函数
8）中断服务函数
///////////////////////////////////////////////////
//函数名称:void delay10ms(void)
//函数功能:延时10ms秒的子程序
///////////////////////////////////////////////////
void delay10ms(void) //延时10ms的子程序//
{
unsigned char j,k; /////局部变量定义
for(j=20;j>0;j--) // 上层循环
{
    for(k=248;k>0;k--) ////内层循环
    {
    ;
    }
}
}
（6）编程-主要函数编程说明
去抖动延时函数
外循环函数
内循环函数
循环体
单片机应用系统实验指导二

## Slide 15
返回
7、单片机与PC端连接
实验板驱动步骤
（1）安装USB340芯片驱动，找到驱动，双击安装，等待安装完成。
（2）连接实验板
将USB连接线一端插入电脑USB接口-->一端插入实验板USB接口
（3）检查安装情况
点击我的电脑-->右键属性-->设备管理器，在端口项中，查看有否USB-serial CH340(COM?)
单片机应用系统实验指导二

## Slide 16
返回
8、硬件调试
在线编程步骤
（1）选择芯片
（2）选择串口号
（3）打开16进制代码
（4）点击下载编程
（5）重启单片机电源
（6）查看下载结果
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
单片机应用系统实验指导二

## Slide 17
返回
9、硬件调试
在线编程步骤
（1）选择芯片
（2）选择串口号
（3）打开16进制代码
（4）点击下载编程
（5）重启单片机电源
（6）查看下载结果
（4）
（5）
单片机应用系统实验指导二

## Slide 18
返回
9、硬件调试
在线编程步骤
（1）选择芯片
（2）选择串口号
（3）打开16进制代码
（4）点击下载编程
（5）重启单片机电源
（6）查看下载结果
单片机应用系统实验指导二

## Slide 19
返回
板书辅助--一键多功能程序设计
设计思路提示
（1）建立一个多功能计数器
（2）利用一个按键实现多功能计数器的计数，计数器控制功能数量
（3）写出每个不同功能的执行程序
（4）利用判断语句（if）实现在不同计数值下的不同功能
单片机应用系统实验指导二

## Slide 20
实验课--课后要求
1、认知实验板
2、熟练掌握实验一的程序编写方法
3、根据实验指导书完成实验一报告

## Slide 21
谢谢同学聆听，再见