## Slide 1
讲授： 畅福善
电话：13700594285
运城学院物理与电子工程系
单片机应用系统实验指导四

## Slide 2
1、实验器件准备
2、实验目的
3、实验项目
4、硬件设计
5、软件设计
6、拓展创新
【实验四 4*4矩阵式键盘识别项目的设计】
单片机应用系统实验指导四

## Slide 3
单片机应用系统实验指导四
（1）硬件条件
1）实验电路板一套（实验板一块、USB线一条、转换板一块、STC15F2K60S2转换板1块）
2）PC机或笔记本电脑一台
（2）软件条件
1）美国Keil软件公司针对51单片机的开发系统Keil uVision2（V2.38a）一个
2）中国宏晶公司STC单片机下载编程或烧录软件STC-ISP(V6.86Q)一个
3）澳大利亚Altium公司原理图绘制软件Protel99se(V6.04) 一个
4）英国Labcenter electronice公司仿真软件proteus(V8.6)一个
1、实验器件准备

## Slide 4
单片机应用系统实验指导四
（1）培养目标
1）掌握数码管制造结构及显示原理
2）掌握数码管字型显示原理
3）掌握数码管动态电路接口及显示原理
4）掌握74HC573锁存器驱动数码管的方法
5）掌握4*4按键的设计及数码管显示方法
2、实验目的
Keil软件
中国宏晶公司STC单片机
烧录软件STC-ISP
实验三---4*4矩阵式键盘识别项目的设计

## Slide 5
返回
3、实验项目-----4*4矩阵式键盘识别项目的设计
单片机应用系统实验指导四
（1）具体编程任务
1）基本编程任务完成之一
  ①程序通电，利用数码管的显示原理完成两位数码管、和蜂鸣器的自检。
  ②8位数码管显示，显示----0---，可任意调整显示位置。
  ③编写4*4矩阵式键盘的程序，带按键音。
  ④实现标准按键的显示顺序。如右图所示。
2）编程进阶任务
  ①实现个位数加法；
  ②实现多位数加法；
  ③完成加减乘除的个位数计算器；

## Slide 6
返回
3、实验项目
单片机应用系统实验指导四
（3）实验步骤
1）第一步，建立项目工作文件夹；
2）第二步，在软件设计文件夹中创建keil项目；
3）第三步，选择单片机硬件环境（CPU型号选择），采用代用或STC；
4）第四步，新建项目程序主文件，并另存为main_44.c；
5）第五步，添加主程序文件到项目；
6）第六步，设置编译环境（CPU晶振修改与16进制机器代码创建勾选）；
7）第七步，编译调试程序
8）第八步，下载测试应用（ISP方式）

## Slide 7
返回
（4）实验四---矩阵式键盘识别项目的设计---硬件设计
单片机应用系统实验指导四
硬件设计内容如下
1）单片机为核心的控制系统
电源电路、单片机电路、晶振电路、复位电路
2）输出显示系统（输出）
数码管电路。
3）输入系统
4*4矩阵式按键实现按键识别

## Slide 8
（5）实验三矩阵式键盘识别项目的设计----软件设计
单片机应用系统实验指导四
false
trus
trus
结束
扫描第一行
的确第一列有键按下？
第一列有键按下？
延时10ms去抖动
执行按键语句
等待按键弹起
开始
初始化输入键盘IO口
的确第二列有键按下？
第二列有键按下？
延时10ms去抖动
执行按键语句
等待按键弹起
的确第三列有键按下？
第三列有键按下？
延时10ms去抖动
执行按键语句
等待按键弹起
的确第四列有键按下？
第四列有键按下？
延时10ms去抖动
执行按键语句
等待按键弹起

## Slide 9
1）程序设计说明部分
2）预处理部分
3）函数声明部分
4）全局变量定义
5）主函数
6）工程循环函数
7）子函数
8）中断服务函数
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//设计项目:4x4控制数码管设计实验 //
//设 计 人:畅福善 //
//设计时间:2020.5.11 //
//设计说明:设计一个开关计数器， 实现一个4x4键盘，控制数码管显示 //
// 利用数码管依次显示，1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F //
// 硬件连接条件:1、单片机P1.0~P1.7依次连接第1~8个LED指示灯 //
// 2、4个模拟开关依次连接到P3.4,P3.5,P3.6,P3.7 //
// 3、数码管数据连接IC7 锁存控制P2.6 //
// 4、数码管数据连接IC6 锁存控制P2.7 //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#include "stc15f2k60s2.h"
（6）编程-主要函数编程说明
程序设计说明
预处理--加载单片机硬件信息
单片机应用系统实验指导四

## Slide 10
1）程序设计说明部分
2）预处理部分
3）函数声明部分
4）全局变量定义
5）主函数
6）工程循环函数
7）子函数
8）中断服务函数
//led定义
sbit L1=P1^0;//////定义第1个指示灯的名称为L1
sbit L2=P1^1;//////定义第2个指示灯的名称为L2
sbit L3=P1^2;//////定义第3个指示灯的名称为L3
sbit L4=P1^3;//////定义第4个指示灯的名称为L4
sbit L5=P1^4;//////定义第5个指示灯的名称为L5
sbit L6=P1^5;//////定义第6个指示灯的名称为L6
sbit L7=P1^6;//////定义第7个指示灯的名称为L7
sbit L8=P1^7;//////定义第8个指示灯的名称为L8
//独立按键定义
sbit key_1=P3^4;//////定义第1个独立按键为KEY_1
sbit key_2=P3^5;//////定义第2个独立按键为KEY_2
sbit key_3=P4^2;//////定义第3个独立按键为KEY_3
sbit key_4=P4^4;//////定义第4个独立按键为KEY_4
//4*4按键定义
sbit line_1=P2^0;//////定义第1行
sbit line_2=P2^1;//////定义第2行
sbit line_3=P2^2;//////定义第3行
sbit line_4=P2^3;//////定义第4行
sbit row_1=P3^4;//////定义第1列
sbit row_2=P3^5;//////定义第2列
sbit row_3=P4^2;//////定义第3列
sbit row_4=P4^4;//////定义第4列
（6）编程-主要函数编程说明
函数说明
指示灯重定义
按键重定义
单片机应用系统实验指导四
////////函数说明////////
void delay02s(void); //延时2秒子程序//
void delay10ms(void); //延时10ms的子程序//
void delay500us(void); //延时500us的子程序//
void delay50us(void); //延时50us的子程序//
void key(void); //独立式按键函数
void key44(void); //4*4矩阵式按键函数
void display(void); //指示灯LED显示函数
void display_seg(void); //7段数码管显示函数
void baojing(void); //交流蜂鸣器报警函数
void alarm_buzzer(void); //交流蜂鸣器连续报警函数//
void addition_calculators(void);//加法计算器

## Slide 11
1）程序设计说明部分
2）预处理部分
3）函数声明部分
4）全局变量定义
5）主函数
6）工程循环函数
7）子函数
8）中断服务函数
void main(void) //主程序//
{
/////////初始化区////////////////
//////////IO口输入初始化////////////////////
line_1=1;line_2=1;line_3=1;line_4=1;row_1=1;row_2=1;row_3=1;row_4=1;
//////////数码管初始化////////////////////
//////////蜂鸣器初始化////////////////////
fmq=0;//直流蜂鸣器初始化///alarm_buzzer();//交流蜂鸣器初始化
delay02s();delay02s();///声音延长时间
fmq=1;//直流蜂鸣器初始化///alarm_buzzer();//交流蜂鸣器初始化
while(1) //进入循环//以下为无限循环程序区
{
key44(); //调用4*4按键函数/2/
display_seg(); //调用位数码管显示函数
}
}
（6）编程-主要函数编程说明
主函数
按键I/O口初始化
4*4矩阵式键盘函数
显示函数
单片机应用系统实验指导四

## Slide 12
void key44(void)
{
///////扫描方式为编程扫描，采用行扫列读识别按键/////////////////////
line_1=1;line_2=1;line_3=1;line_4=1;row_1=1;row_2=1;row_3=1;row_4=1;////初始化所有I/O口
/////////////////////扫描第一行////////////////////////////////////////
line_1=0;line_2=1;line_3=1;line_4=1; //将第一行P20置0，读第一行4列
//读第一列
if(row_1==0) //扫描第一列P34是否被按下
{
delay10ms(); //延时10ms，消抖
if(row_1==0) //重新检测
{
fmq=0; //按键音
seg_key=0; //识别第一行第一列，并给出数码管显示内容
}
while(row_1==0); //在按键按下时，让程序停在这里，等待弹起
}fmq=1; //按键声音结束
1）程序设计说明部分
2）预处理部分
3）函数声明部分
4）全局变量定义
5）主函数
6）工程循环函数
7）子函数
8）中断服务函数
（6）编程-主要函数编程说明
按键识别函数
按键去抖动延时函数
等待弹起
单片机应用系统实验指导四

## Slide 13
返回
板书辅助：软件设计1-----4*4矩阵式键盘程序
第十三章 第13章单片机应用系统设计与接口技术
//读第二列
if(row_2==0) //扫描第二列P35是否被按下
{
delay10ms(); //延时10ms，消抖
if(row_2==0) //重新检测
{
fmq=0; //按键音
seg_key=1; //识别第二列，并给出数码管显示内容
}
while(row_2==0); //在按键按下时，让程序停在这里，等待弹起
}fmq=1; //按键声音结束

## Slide 14
返回
板书辅助：软件设计1-----4*4矩阵式键盘程序
第十三章 第13章单片机应用系统设计与接口技术
//读第三列
if(row_3==0) //扫描第三列P42是否被按下
{
delay10ms(); //延时10ms，消抖
if(row_3==0) //重新检测
{
fmq=0; //按键音
seg_key=2; //识别第三列，并给出数码管显示内容
}
while(row_3==0); //在按键按下时，让程序停在这里，等待弹起
}fmq=1;

## Slide 15
返回
板书辅助：软件设计1-----4*4矩阵式键盘程序
第十三章 第13章单片机应用系统设计与接口技术
//读第四列
if(row_4==0) //扫描第四列P44是否被按下
{
delay10ms(); //延时10ms，消抖
if(row_4==0) //重新检测
{
fmq=0; //按键音
seg_key=3; //识别第四列，并给出数码管显示内容
}
while(row_4==0); //在按键按下时，让程序停在这里，等待弹起
}fmq=1;
line_1=1; //第一行扫描检测完毕，将P20置1

## Slide 16
1）程序设计说明部分
2）预处理部分
3）函数声明部分
4）全局变量定义
5）主函数
6）工程循环函数
7）子函数
8）中断服务函数
///////////////////////////////////////////////////
//函数名称:void display(void)
//函数功能:显示函数
//入口参数:
//出口参数:
//函数说明:
///////////////////////////////////////////////////
void display(void) //显示函数
{
/////////1位显示//////////////////////
P0=table[SEG_1];//////数据从P0口送出到IC7---74HC573锁存器
P26=0;P26=1;P26=0;///IC7数据锁存
P0=~0x01;//////位码从P0口送出到IC6---74HC573锁存器
P27=0;P27=1;P27=0;///IC6位码数据锁存
delay500us();///延时500us}
（6）编程-主要函数编程说明
BCD码显示函数
计数器值---全局变量
指示灯亮灭取反---为了观察
指示灯外部连接
单片机应用系统实验指导四

## Slide 17
1）程序设计说明部分
2）预处理部分
3）函数声明部分
4）全局变量定义
5）主函数
6）工程循环函数
7）子函数
8）中断服务函数
///////////////////////////////////////////////////
//函数名称:void delay10ms(void)
//函数功能:延时10ms秒的子程序
///////////////////////////////////////////////////
void delay10ms(void) //延时10ms的子程序//
{
unsigned char j,k; /////局部变量定义
for(j=20;j>0;j--) // 上层循环
{
    for(k=248;k>0;k--) ////内层循环
    {
    ;
    }
}
}
（6）编程-主要函数编程说明
去抖动延时函数
外循环函数
内循环函数
循环体
单片机应用系统实验指导四

## Slide 18
返回
7、单片机与PC端连接
实验板驱动步骤
（1）安装USB340芯片驱动，找到驱动，双击安装，等待安装完成。
（2）连接实验板
将USB连接线一端插入电脑USB接口-->一端插入实验板USB接口
（3）检查安装情况
点击我的电脑-->右键属性-->设备管理器，在端口项中，查看有否USB-serial CH340(COM?)
单片机应用系统实验指导四

## Slide 19
返回
8、硬件调试
在线编程步骤
（1）选择芯片
（2）选择串口号
（3）打开16进制代码
（4）点击下载编程
（5）重启单片机电源
（6）查看下载结果
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
单片机应用系统实验指导四

## Slide 20
返回
9、硬件调试
在线编程步骤
（1）选择芯片
（2）选择串口号
（3）打开16进制代码
（4）点击下载编程
（5）重启单片机电源
（6）查看下载结果
（4）
（5）
单片机应用系统实验指导四

## Slide 21
返回
9、硬件调试
在线编程步骤
（1）选择芯片
（2）选择串口号
（3）打开16进制代码
（4）点击下载编程
（5）重启单片机电源
（6）查看下载结果
单片机应用系统实验指导四

## Slide 22
实验课--课后要求
1、认知实验板
2、熟练掌握实验三的程序编写方法
3、根据实验指导书完成实验三报告

## Slide 23
谢谢同学聆听，再见