## Slide 1
讲授： 畅福善
电话：13700594285
运城学院物理与电子工程系
单片机应用系统实验指导七

## Slide 2
1、实验器件准备
2、实验目的
3、实验项目
4、硬件设计
5、软件设计
6、拓展创新
【实验七 数字电压表的设计】
单片机应用系统实验指导七

## Slide 3
单片机应用系统实验指导七
（1）硬件条件
1）实验电路板一套（实验板一块、USB线一条、转换板一块、STC15F2K60S2转换板1块）
2）PC机或笔记本电脑一台
（2）软件条件
1）美国Keil软件公司针对51单片机的开发系统Keil uVision2（V2.38a）一个
2）中国宏晶公司STC单片机下载编程或烧录软件STC-ISP(V6.86Q)一个
3）澳大利亚Altium公司原理图绘制软件Protel99se(V6.04) 一个
4）英国Labcenter electronice公司仿真软件proteus(V8.6)一个
1、实验器件准备

## Slide 4
单片机应用系统实验指导七
2、实验目的
Keil软件
中国宏晶公司STC单片机
烧录软件STC-ISP
实验七---数字电压表的设计
项目目标
①掌握单片机内部A/D转换模块结构及工作原理。 ②掌握单片机ADC的设置和中断控制方法。 ③掌握单片机内部A/D模块的转换精度的计算。
④掌握单片机A/D模块应用的初始化编程步骤。
⑤掌握单片机A/D模块的C语言的软件编程和应用。

## Slide 5
返回
3、实验任务-----数字电压表的设计
单片机应用系统实验指导七
（1）基本编程 1）理解数码管驱动及译码原理，并利用四位数码管显示测量结果; 2）测量0～5V电压，精度1‰（最大10位精度）。显示范围0～4.999。 3）完成小数点处理。 4）利用STC15F2K60S2内部A/D完成模拟量到数字量的转换。 5）理解转换频率，设计滤波器，最慢完成1次/S的数字转换与显示。 （2）编程进阶 1）电压超过3.5V时报警。 2）量程由0～5V扩展为0～10V。 3）量程自动切换。

## Slide 6
返回
3、实验步骤
单片机应用系统实验指导七
（3）实验过程步骤
1）第一步，建立项目工作文件夹；
2）第二步，在软件设计文件夹中创建keil项目；
3）第三步，选择单片机硬件环境（CPU型号选择），采用代用或STC；
4）第四步，新建项目程序主文件，并另存为main_数字电压表.c；
5）第五步，添加主程序文件到项目；
6）第六步，设置编译环境（CPU晶振修改与16进制机器代码创建勾选）；
7）第七步，编译调试程序
8）第八步，下载测试应用（ISP方式）

## Slide 7
返回
4、实验七------硬件设计---原理图
单片机应用系统实验指导七
硬件设计内容如下
1）单片机为核心的控制系统
电源电路、单片机电路、晶振电路、复位电路
2）输出显示系统（输出）
数码管电路。
3）输入系统
4个独立键盘

## Slide 8
5、实验六----软件设计---程序设计
单片机应用系统实验指导七
主程序流程图
中断流程图
6、实验项目详解
编程架构
1）程序设计说明部分
2）预处理部分
3）函数声明部分
4）全局变量定义
5）主函数
6）工程循环函数
7）子函数
8）中断服务函数

## Slide 9
返回
板书辅助：数字电压表的初始化编程技术
void ADC_init(void)
{
unsigned int i; /////局部变量定义
/////////////////分配模拟量输入口///////////////////////////
P1ASF=0X02;/////设置P1.1为ADC输入0000,0010B
/////////////////ADC控制///////////////////////////
ADC_CONTR=0X81;//1000,0001B打开AD转换电源，设置转换通道为P1.1
//转换速度为一次90个时钟周期、转换标志清零
for(i=0;i<10000;i++);///1ms适当延时，延时等待ADC通道稳定，理论20~200us
/////////////////设置ADC转换结果输入格式///////////////////////////
CLK_DIV |=0X20;////ADRJ=1;设置AD转换结果的输入格式为右对齐0000,0010B
/////////////////打开中断通道///////////////////////////
EADC=1;EA=1;////
/////////////////启动ADC转换///////////////////////////
ADC_CONTR=0X89;///启动转换1000,1001B
}
STC15F2K60S2单片机ADC模块的应用编程要点：
初始化
① 设置 Pl口中的相应口线作为AD转换模拟量输入通道（设置P1ASF寄存器）；
② 打开ADC电源（设置ADC_CONTR中的ADC_POWER）；
③ 适当延时，等ADC内部模拟电源稳定。一般延时1 mS即可；
④ 选择ADC转换通道（设置ADC_CONTR中的CHS2～CHS0）；
⑤ 设置转换速度，若不设置，转换的速度最高。90us
⑥ 根据需要设置转换结果存储格式（设置CLK_DIV中的ADRJ）；
⑦采用中断方式．还需进行中断设置（中断允许和中断优先级）；
⑧在中断服务程序中读取A/D转换结果，并将ADC中断请求标志ADC_FLAG清零
数字电压表的项目设计

## Slide 10
返回
板书辅助：数字电压表的中断应用编程技术
数字电压表的项目设计

## Slide 11
返回
板书辅助：主程序
数字电压表的项目设计

## Slide 12
返回
        程序编写要点
        1、创建项目文件夹、创建项目、建立项目主文件、修改编译环境
        2、复制实验五文件
        3、下载验证实验五C程序的正确性
        4、更换新的数码管显示程序
        5、增加新的按键程序
        6、增加中断定时器秒、分和小时的编程程序
        7、修改报警程序
        8、下载验证并调试
小结：快速项目编程
        程序调试要点
        1、复制不完整
        2、函数定义行的最后缺少分号
        3、函数调用未取消void
        4、函数未定义
        5、变量未定义，变量尽量复制和粘贴
        6、IO口大小写出错
        7、未完成16进制文件
        8、修改编译下载失效，可能下载目录不对
        9、无法编译，主文件.c可能是中文“。”或无扩展名
数字电压表的项目设计

## Slide 13
返回
7、单片机与PC端连接
实验板驱动步骤
（1）安装USB340芯片驱动，找到驱动，双击安装，等待安装完成。
（2）连接实验板
将USB连接线一端插入电脑USB接口-->一端插入实验板USB接口
（3）检查安装情况
点击我的电脑-->右键属性-->设备管理器，在端口项中，查看有否USB-serial CH340(COM?)
单片机应用系统实验指导七

## Slide 14
返回
8、硬件调试
在线编程步骤
（1）选择芯片
（2）选择串口号
（3）打开16进制代码
（4）点击下载编程
（5）重启单片机电源
（6）查看下载结果
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
单片机应用系统实验指导七

## Slide 15
返回
9、硬件调试
在线编程步骤
（1）选择芯片
（2）选择串口号
（3）打开16进制代码
（4）点击下载编程
（5）重启单片机电源
（6）查看下载结果
（4）
（5）
单片机应用系统实验指导七

## Slide 16
返回
9、硬件调试
在线编程步骤
（1）选择芯片
（2）选择串口号
（3）打开16进制代码
（4）点击下载编程
（5）重启单片机电源
（6）查看下载结果
单片机应用系统实验指导七

## Slide 17
实验课--课后要求
1、熟练掌握实验七的程序编写方法
2、根据实验指导书完成实验六报告

## Slide 18
谢谢同学聆听，再见